附件1

襄汾县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第 1 季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准限值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 襄汾县 河西供水 有限公司 -振兴路疾控中心 | 2024年 03月 05日 | 襄汾县 疾病预防 控制中心 | 山西晋科斯顿环境安全检测有限公司 | 总大肠菌群，CFU/100 mL | 不应检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100 mL | 不应检出 | 不必检 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数，CFU/ mL | 100 | 33 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 砷，mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 镉，mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | 0.05 | 0.012 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铅，mg/L | 0.01 | ＜0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 汞，mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物，mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物，mg/L | 1.0 | 0.6 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐（以N计），mg/L | 10 | 9.2 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位），度 | 15 | ＜5 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位），NTU | 1 | ＜0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭 无异味 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | PH值 | 不小于6.5, 且不大于8.5 | 7.76 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铝 | 0.2 | ＜0.008 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铁，mg/L | 0.3 | ＜0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 锰，mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铜，mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 锌，mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氯化物，mg/L | 250 | 150 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 硫酸盐，mg/L | 250 | 246 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 溶解性总固体，mg/L | 1000 | 992 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | 450 | 448 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计），mg/L | 3 | 0.66 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氨（以N计），mg/L | 0.5 | ＜0.02 | 达标 |  |
| 2 | 襄汾县 清源供水 有限公司 -文卫路公司内 | 2024年 03月 05日 | 襄汾县 疾病预防 控制中心 | 山西晋科斯顿环境安全检测有限公司 | 总大肠菌群，CFU/100 mL | 不应检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌，MPN/100 mL | 不应检出 | 不必检 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 菌落总数，CFU/ mL | 100 | 29 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 砷，mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 镉，mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铬（六价），mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铅，mg/L | 0.01 | ＜0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 汞，mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物，mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氟化物，mg/L | 1.0 | 0.9 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 硝酸盐（以N计），mg/L | 10 | 0.9 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 色度（铂钴色度单位），度 | 15 | ＜5 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 浑浊度（散射浑浊度单位），NTU | 1 | ＜0.5 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭 无异味 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | PH值 | 不小于6.5, 且不大于8.5 | 7.32 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铝 | 0.2 | ＜0.008 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铁，mg/L | 0.3 | ＜0.3 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 锰，mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 铜，mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 锌，mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氯化物，mg/L | 250 | 34 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 硫酸盐，mg/L | 250 | 248 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 溶解性总固体，mg/L | 1000 | 867 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | 450 | 435 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）， mg/L | 3 | 0.58 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 氨（以N计），mg/L | 0.5 | ＜0.02 | 达标 |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。

附件2

生活饮用水卫生监测信息公开指标一览表

| 序号 | 指标 | 标准限值（GB 5749-2022） | 超标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 指示肠道传染病菌存在的可能性 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出 | 饮用水已被粪便污染 |
| 3 | 菌落总数，CFU/ mL | 100 | 说明水体已被污染，但不能说明污染来源，也不能 说明该水体传播传染病的风险程度。必须结合总大 肠菌群来判断水质污染的来源和安全程度。 |
| 4 | 砷，mg/L | 0.01 | 工业废水污染 |
| 5 | 镉，mg/L | 0.005 | 工业废水污染 |
| 6 | 铬（六价），mg/L | 0.05 | 工业废水污染 |
| 7 | 铅，mg/L | 0.01 | 配送管道污染或者工业污染 |
| 8 | 汞，mg/L | 0.001 | 工业废水污染 |
| 9 | 氰化物，mg/L | 0.05 | 工业废水污染 |
| 10 | 氟化物，mg/L | 1.0 | 可致氟中毒，出现氟斑牙和氟骨症 |
| 11 | 硝酸盐（以N计），mg/L， | 10 | 工农业废水等污染 |
| 12 | 色度（铂钴色度单位），度 | 15 | 受到工业废水等污染或者水处理不当 |
| 13 | 浑浊度（散射浑浊度单位），NTU | 1 | 水处理不当或配送时发生二次污染 |
| 14 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 受到某种形式的污染 |
| 15 | 肉眼可见物 | 无 | 水处理不充分或配送时发生二次污染 |
| 16 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 可能受到废水污染，超标对管道有影响。 |
| 17 | 铝，mg/L | 0.2 | 可能受到废水污染 |
| 18 | 铁，mg/L | 0.3 | 工业废水污染 |
| 19 | 锰，mg/L | 0.1 | 可能受到工业废水污染 |
| 20 | 铜，mg/L | 1.0 | 工业废水污染 |
| 21 | 锌，mg/L | 1.0 | 工业废水污染 |
| 22 | 氯化物，mg/L | 250 | 可能受到废水污染 |
| 23 | 硫酸盐，mg/L | 250 | 可能工业废水污染，大量摄入会引起腹泻。 |
| 24 | 溶解性总固体，mg/L | 1000 | 可能受到废水污染 |
| 25 | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | 450 | 易形成水垢腐蚀容器设备 |
| 26 | 高锰酸盐指数（以O2计）， mg/L | 3 | 有机物污染 |
| 27 | 氨（以N计），mg/L | 0.5 | 可能受细菌、污水和动物排泄物等污染 |